MegEye-C3R-221

人脸识别一体化筒机

MegEye-C3R-221是旷视科技基于对行业的深刻积累，结合最先进FPGA技术，全新研发一款性能强大的人脸识别摄像机。产品服务于人脸通行场景业务应用，适用于楼宇的通道、出入口等场所，实现对出入口人员身份的精准识别。

- 产品特点

- 1/2.8英寸200万像素星光级CMOS传感器

- 2.8～12mm高清电动变焦镜头、ICR双滤切换

- 2m～5m有效识别白光补光

- 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps

- 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转

- 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码

- 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选

- 支持ANR功能

- 支持走廊模式、透雾、场景模式设置

- 双内核备份

- 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码

- 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP

- 全铝外壳IP67防水等级，防雷、防浪涌

- 支持POE、DC12V供电

- 支持TF卡，可选本地存储

- 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器)

- 支持2路报警输入、1路报警输出，1路内置MIC

- 技术规格：

| 摄像机 |
| --- |
| 像 素 | 200万，1/2.8" Exmor CMOS |
| 图像分辨率 | 主码流最高分辨率：1080p（1920×1080） 副码流最高分辨率：D1（704×576） 第三码流最高分辨率：720p（1280×720） |
| 帧 率 | PAL：1080p@25fps NTSC：1080p@30fps |
| 宽动态 | 120dB |
| 强光抑制 | 支持 |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 电子快门 | 1/100000s～1s |
| 最低照度 | 彩色: 0.05 Lux(F1.2,AGC ON) 黑白: 0.01 Lux(F1.2,AGC ON)； 0 Lux with IR |
| 彩转黑 | 支持内同步、报警同步、黑白、彩色、定时设置 |
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度、色度可调 |
| 图片叠加 | 支持200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择叠加位置 |
| 感兴趣区域 | ROI支持主副码流最多四个重点区域 |
| 图像处理 | 支持图像增强、背光补偿、透雾、走廊模式、图像风格可选 |
| 镜头接口 |
| 镜头接口类型 | 2.8～12mm电动变焦镜头 |
| 水平视场角 | 94°～38° |
| 镜头接口类型 | ￠14 |
| 红外性能 |
| 红外距离 | 2m～5m（识别补光距离） |
| 红外灯类型 | 3颗大功率点阵白光灯 |
| 接口性能 |
| 音频接口 | 1路输入,1路输出，内置Mic |
| 报警接口 | 2路报警输入、1路开关量输出 |
| 控制接口 | 1路RS485接口 |
| 存储接口 | 1个SD卡，1个USB |
| 复位接口 | 1个 |
| 网络接口 | 1个10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 扩展协议 | Onvif、GB/T28181 |
| 编码模式 |
| 视频压缩标准 | H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG |
| 音频压缩算法 | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| 视频压缩码率 | 32K～16Mbps |
| 音频采样率 | 8Kbps、32Kbps、48Kbps |
| 传输模式 | 三码流 |
| 智能人脸功能 |
| 人脸抓拍 | 单帧最大检测50人脸 中低密度人流：抓拍率≧99%、重复率≤5%、误抓率≤1%； |
| 人脸识别 | 支持50000人底库，支持黑名单、白名单、陌生人告警逻辑； 入库速度7人/秒 监视名单识别率不小于99%，监视名单误报率不大于1% 人脸拒识率不大于1% |
| 人脸检测区域 | 支持全画幅人脸检测，可自有设置检测区域大小 |
| 侧脸检测 | 人脸俯仰(≤30˚)、人脸偏转(≤90˚) |
| 人脸跟踪 | 支持人脸跟踪，动态实时比对 |
| 人脸优化曝光 | 支持根据人脸亮度自动调节人脸区域曝光 |
| 检测最小人脸 | 25*25 |
| 人脸属性 | 支持年龄、性别 |
| 人脸属性 |
| IE访问 | 内置Web server |
| 客户端 | ≤8个 |
| 本地存储 | 1个USB，1个SD卡，SD卡最大支持512G |
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS |
| IP地址 | 支持静态、动态IP地址，MTU自定义，网卡自定义 |
| OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域的附加字符叠加 |
| 系统权限 | 四级、8个用户，用户名密码自定义 |
| 系统时钟 | 内置时钟，支持外同步，NTP校时，时区设置，夏令时 |
| 本地管理 | 恢复出厂设置按钮 |
| 远程管理 | 网络远程升级、配置导入导出 |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警 |
| 通用功能 | 一键恢复、心跳、防闪烁、密码保护、黑白名单 |
| 一般规范 |
| 防护等级 | IP67，防雷、防浪涌、防突波 |
| 工作温度 | -30℃～60℃（不开补光灯） -30℃～40℃（开补光灯） |
| 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |
| 电 源 | DC12V±10% 、POE供电 |
| 功 率 | 16.0W |
| 尺 寸 | 224mm（长）×114mm（宽）×107mm（高） |
| 重 量 | 1Kg |